## Slide 1
汇
编
语
言
第10章 高速串行总线
主编：王让定 朱莹
宁波大学信息学院
延迟符
接
口
技
术
与

## Slide 2
本章主要内容
01
02
03
04
USB简介
USB体系结构
USB通信协议
PC机的USB应用及开发
延迟符

## Slide 3
延迟符
USB简介
PART 01
延迟符

## Slide 4
USB接口主要有以下特点：
使用方便
  “即插即用”。
速度快
  USB1.X接口的最高传输率目前可达12Mb/s，USB2.0的传输速度可以达到480Mb/s。
连接灵活
独立供电
USB的主要特点

## Slide 5
USB的主要版本
USB版本 | 最大传输速率 | 速率 | 推出时间
USB1.0 | 1.5Mbps(192KB/s) | 低速(Low-Speed) | 1996.1
USB1.1 | 12Mbps(1.5MB/s) | 全速(Full-Speed) | 1998.9
USB2.0 | 480Mbps(60MB/s) | 高速(High-Speed) | 2000.4
USB3.0 | 5Gbps(500MB/s) | 超高速(Super-Speed) | 2008.11
USB3.1 | 10Gbps(1280MB/s) | 超高速+(Super-speed+) | 2013.12

## Slide 6
延迟符
USB体系结构
PART 02
延迟符

## Slide 7
在物理上，USB系统由三个部分组成：
  一是具备USB接口的计算机系统，
  二是支持USB接口的系统软件，
  三是使用USB接口的设备。

## Slide 8
有层次性的星型结构
USB拓扑结构

## Slide 9
USB框架中包含的硬件有：
  USB主机、
  USB集线器
  USB设备
USB框架中包含的软件有：
  USB主机控制器驱动程序
  USB驱动程序
  USB设备驱动程序。

## Slide 10: 1．USB主机
USB只有主机才能担当主控端
USB主机一般具有以下功能：
  检测USB设备的插拔动作（通过根集线器来实现）；
  管理USB主机与USB 设备之间的控制流；
  管理USB主机与USB 设备之间的数据流；
  收集USB主机的状态和USB设备的动作信息。

## Slide 11: 2．USB集线器
集线器采用一对多的方式连接外设，7位地址，共128个，USB主机控制器必须保留一个，还有127个地址可以连接USB设备。
USB规范中，USB设备与USB集线器的连接点被称作为端口（Port）。每个USB 集线器将一个连接点转化成多个连接点。

## Slide 12: 3．USB设备
通过总线与USB主机相连的称为USB设备
  全速设备（12Mb/s）
  低速设备（1.52Mb/s
  高速设备，（480Mb/s ; USB 2.0）

## Slide 13
总线接口 是最底层的物理实体，是USB发送和接收数据的接口。
逻辑设备 处于中间层次，基本上就是USB协议的主体。
功能单元 提供不同USB设备各自的特定功能

## Slide 14
USB设备提供了各种属性
  描述符（Descriptor）
  类（Class）
  功能（Function）/接口（Interface）
  端点（Endpoint）
  管道（Pipe）
  设备地址（Device Address）

## Slide 15
1．USB连线
  4线电缆
  D+与D−用来进行差分数据传输
  VBUS 的电压为＋5V
  最长可以5米
USB的物理接口

## Slide 16: 2．USB连接器
A型和B型两种插头和插座
USB A型插座 USB A型插头
Mini-USB A型插座 Mini-USB A型插头

## Slide 17
3．供电模式
  自供电（Self-Powered ）
  总线供电（Bus -Powered）
4．低功耗
  正常工作（Normal）状态
  挂起（Suspend）状态
5．即插即用

## Slide 18
延迟符
USB通信协议
PART 03
延迟符

## Slide 19
USB通信模型
USB的通信模型

## Slide 20
USB通信逻辑上分三层：
  信号层
  实现在USB设备和主机的物理连接之间传输位信息流的信息
  协议层（逻辑层）
  实现在USB设备和USB主机端的协议软件之间传输包字节流的信息。
  数据传输层
  实现在USB主机端的客户端驱动程序和设备端的功能接口之间传输有一定意义的信息，这些信息在协议层被打包成包格式。

## Slide 21
信号层传输的位信息流称为包（Packet）
协议层传输的包信息流称为事务处理（Transaction）
数据传输层传输的信息流称为传输（Transfer）

## Slide 22
协议层在逻辑上将设备分成了三层实体：
  总线接口:传送和接收数据信号，识别设备的当前唯一地址
  端点:设备端用于传输数据的接收点和发送点，它的功能相当于其它总线设备的I/O端口 。
  功能接口:由一组端点组成，用来完成特定的功能。

## Slide 23
1．包的组成
  同步字段 用于数据包位同步
  包标识符（PID、Packet Identifier）字段
    令牌包（Token Packet）
    数据包（Data Packet）
    握手包（Handshake Packet）
    特殊包（Special Packet，也称为专用包）。
  数据字段 携带主机与设备之间要传递的信息，
  CRC字段 用来检测包中数据的错误，只存在于令牌包和数据包中。
  包结尾字段 作为包的结束标志
同步字段 包标识字段 数据 校验字段 包结尾字段
（SYNC） （PID） 字段 （CRC） （EOP）
USB的数据格式

## Slide 24: 2．包的类型
（1）令牌包（Token Packet）
  起始令牌包（SOF）
  输入令牌包（IN）
  输出令牌包（ OUT）
  设置令牌包（SETUP）
同步字段
（8位）
CRC5
（5位）
PID
（8位）
EOP
（2～3位）
7位设备地址 4位端点
11位序列帧号

## Slide 25
（2）数据包
  USB 1.X规范支持DATA0、DATA1类数据PID
  在USB2.0规范中，新添加了DATA2的数据PID
  其中DATA0表示的数据包是数据传输中的第1、3、5 等奇数包，而DATA1所表示的数据包是数据传输中的第2、4、6 等偶数包。
同步字段
（8位）
CRC16
（16位）
PID
（8位）
EOP
（2～3位）
数据
（0～1023字节）

## Slide 26
（3）握手包
  ACK（应答Acknowledge）
  NAK（无应答No Acknowledge）
  STALL（中止）。
同步字段
（8位）
PID
（8位）
EOP
（2～3位）

## Slide 27
（4）特殊包
  当包中的PID 类型为PRE时，是一种特殊包。
  PRE称为前同步，目的是为了提醒USB集线器要传输的下一个包是一个低速包。
  前同步是为了让系统区分全速设备和低速设备。
  前同步的包结构和握手包类似，但是没有包结尾字段EOP。

## Slide 28
（1）输入事务处理（IN）
（2）输出事务处理（OUT）
（3）设置事务处理（SETUP）
事务处理

## Slide 29: （1）输入事务处理（IN）
表示USB主机从总线上的某个USB设备接收一个数据包的过程。
输入事务的过程一般包括令牌时相（令牌包）、数据时相（数据包）和握手时相（握手包）。分下列几种情况
  数据正确的事务过程
  数据包错误的事务过程
  设备未准备好。
  设备出错 。
  实时传输的输入事务处理

## Slide 30: （2）输出事务处理（OUT）
表示USB 主机向总线上的某个USB设备发送一个数据包的过程
  正确情况下，USB主机先发出令牌包，接着发出数据包，对方设备接着会向USB主机返回一个ACK握手包，表示此事务处理过程正确结束。
  对方设备没有准备好接收数据时，就会在握手时相返回一个NAK 握手包，表示设备没有准备好或设备正忙。
  当发送的数据包出现错误时，指定的设备不返回任何握手包，导致USB主机超时重传。

## Slide 31: （3）设置事务处理（SETUP）
设置事务处理仅在控制传输中使用，表示USB 主机向某个USB 设备发送控制命令。它一般包括令牌时相（令牌包）、数据时相（数据包）和握手时相（握手包）三部分。

## Slide 32
事务处理的特点
  USB协议规定的数据包中的最大长度为1023字节，一次事务处理中最多只有一个数据包，因此设备和它的客户端驱动程序之间进行数据传输可能包括多次事务处理。
  数据处理的顺序规则由USB 主机总控，它不会将一个事务处理分到不同的帧中。
  在事务处理中，包是按顺序传输的，如令牌包总是在数据包的前面发送。
  所有的令牌包都由USB 主机发出，设备不发送令牌包。
  设备端根据令牌决定自己是否发送数据，而不能未经允许发送数据包。

## Slide 33
1．传输类型
批量（Bulk）传输
中断（Interrupt）传输
同步（Isochronous）传输
控制（Control）传送
数据传输模式

## Slide 34
2．传输特点
传输速率
数据传输方向性
流量控制
数据包最大长度
数据的健壮性

## Slide 35
延迟符
PC机的USB应用及开发
PART 04
延迟符

## Slide 36
（A）硬件结构 （B）软件结构
PC机中的USB应用

## Slide 37
USB设备开发流程

## Slide 38
符合通用串行总线USB 2.0规范(basic speed)。
高性能USB 接口器件，集成了SIE、FIFO存储器、收发器以及电压调整器。
符合大多数器件的设计规范。
可与任何外部微控制器/微处理器实现高速并行接口(2M字节/秒)。
完全自治的DMA 操作。
集成320 字节多构造(multi-configuration)的FIFO 存储器。
主端点的双缓冲配置增加了数据吞吐量并轻松实现实时数据传输。
在批量模式和同步模式下均可实现1M 字节/秒的数据传输速率。
具有良好的总线供电能力。
在挂起时可控制LazyClock 输出。
PDIUSBD12 芯片特点

## Slide 39
可通过软件控制与USB 的连接SoftConnectTM。
采用GoodLinkTM技术，通讯时LED会闪烁。
可编程的时钟频率输出。
符合ACPI，OnNOW 和USB 电源管理的要求。
内部上电复位和低电压复位电路。
可选SO28 和TSSOP28 封装。
工业级工作温度-40℃～+85℃。
高于8kV 的在片静电防护电路减少了额外元件的费用。
具有高错误恢复率(>99%)的全扫描设计确保了高品质。
双电源操作3.3±0.3V 或扩展的5V 电源，范围为4.0~5.5V。
多中断模式实现批量和同步传输。

## Slide 40
PDIUSBD12集成以下部件和功能：
模拟收发器
电压调整器
PLL
位时钟恢复
Philips 串行接口引擎PSIE
SoftConnectTM
GoodLinkTM
存储器管理单元MMU 和集成RAM
并行和DMA 接口

## Slide 41
PDIUSBD12 芯片引脚

## Slide 42
PDIUSBD12 的典型连接

## Slide 43
固件程序结构示意图
固件程序设计

## Slide 44
各模块的功能如下：
主循环程序：PDIUSBD12与单片机之间是工作在一种中断的方式下，PDIUSBD12通过中断向单片机发送各种请求。程序入口调用了一些初始化设备的函数（如各种寄存器、定时器、计数器等），初始化PDIUSBD12芯片并完成连接等工作，然后程序进入循环等待阶段，等待中断的发生。
中断处理程序：对USB接口芯片产生的中断进行处理，并设定用于前后台通信的事件标志，将数据缓冲区数据传输给主程序。因为PDIUSBD12从硬件连线上来说只有一个中断请求管脚，但是中断有好几种类型的。因此，需要在中断发生之后读PDIUSBD12的中断寄存器来判断是什么类型的中断，然后调用相应的子函数处理，并在处理结束前清除中断寄存器中的标志以等待下一次中断。

## Slide 45
标准设备请求处理程序：对USB的标准设备请求进行处理，实现与PC通讯时的标准请求响应函数，如SetAddress等函数。
USB接口芯片操作接口：用于实现向PDIUSBD12发送特定的命令字的函数，这些定义都是为了方便以后对芯片控制时的调用。
厂商请求处理程序：处理用户添加的请求。
硬件提取层：USB接口芯片直接的硬件操作。
这些模块的代码非常多，以下简述代表性代码。

## Slide 46
1. 中断处理程序
在ISR的入口，固件使用D12_ReadInterruptRegister()来决定中断源，然后进入相应的子程序进行处理，流程如图

## Slide 47
根据流程图写出ISR.C的主要代码：
Void Isr()
{ ULONG i_st;
...
bD12flags.bits.At_IRQL1 = 1;
i_st = D12_ReadInterruptRegister();
if(i_st != 0) //i_st!=0进入中断
{if(i_st & D12REG_INTSRC_BUSRESET) //总线复位
Isr_BusReset();
else if(i_st & D12REG_INTSRC_SUSPEND) //挂起改变
Isr_SuspendChange();
else if(i_st & D12REG_INTSRC_EOT) //DMA输出
Isr_DmaEot();
...

## Slide 48
else
{
if(i_st & D12REG_INTSRC_EP01)
Isr_Ep01Done(); //端点1中断实现PC数据的发送和返回
if(i_st & D12REG_INTSRC_EP02)
Isr_Ep02Done(); //端点2中断实现PC数据的发送和返回
...
}
bD12flags.bits.At_IRQL1 = 0;

## Slide 49
2. 标准设备请求处理
对于标准设备，一般来说，请求过程的处理如图所示。

## Slide 50
在CHAP_9.C文件中，包含了USB标准请求函数，用于完成USB设备枚举的命令。其中部分函数如下：
CHAP9_Getstatus(void)
{ UCHAR endp, txdat[2];
UCHAR c;
UCHAR bRecipient=ControlData.DeviceRequest.bmRequestType & USB_RECIPIENT
If(bRecipient==USB_RECIPIENT_DEVICE) //判断是否为设备状态
{} //在内部可编写是否支持远程唤醒、自供电等的代码
If(bRecipient==USB_RECIPIENT_INTERFACE) //判断是否为接口状态
{}
If(bRecipient==USB_RECIPIENT_ENDPOINT) //判断是否为端点状态
{}
Else stallep0()； //若全不是为非标准请求，发送STALL
}

## Slide 51
CHAP9_SetAddress(void)
{D12_SetAddressEnable((UCHAR)(ControlData.DeviceRequest.wValue &DEVICE_ADDRESS_MASK), 1); //分配新地址
Single_transmit(0,0) //发送响应
}
CHAP9_GetDecriptor(void)
{ UCHAR bDescriptor = MSB(ControlData.DeviceRequest.wValue);
UCHAR bDescriptorIndex = LSB(ControlData.DeviceRequest.wValue);
Switch(bDescriptor)
{case USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE: //获取设备描述符
Chap9_BurstTransmitEP0( (PUCHAR)&DeviceDescr , sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR));
case USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE://获取配置描述符

## Slide 52
Chap9_BurstTransmitEP0((PUCHAR)&ConfigDescr_a, sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_a));
case USB_STRING_DESCRIPTOR_TYPE: //获取字符串描述符
case USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE: //获取接口描述符
case USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE: //获取端点描述符
case USB_POWER_DESCRIPTOR_TYPE: //获取电源描述符
default:
Chap9_StallEP0InControlRead();
break;
}
}

## Slide 53
CHAP9_SetConfiguration(void)
{if(ControlData.DeviceRequest.wValue==0)//配置值不对，设备进入未配置状态
{single_transmit(0,0); //发送响应
DISABLE;
bEPPflags.bits.configuration=0; //标记未配置
ENABLE;
Init_unconfig(); //进入地址状态，禁止0除外的所有端口
}
Else if(ControlData.DeviceRequest.wValue==1) //配置设备
{single_transmit(0,0); //发送响应
Init_unconfig(); //进入地址状态，禁止0除外的所有端口
Init_config(); //配置处理，允许端点收发
DISABLE;
bEPPflags.bits.configuration=1; //标记已配置
ENABLE;
}
Else stall_ep0(); //没有该请求，返回STALL
}

## Slide 54
3. 主程序
主程序是上电复位后进行的一系列初始化操作，如初始化定时器、中断、USB芯片等。然后进入一个查询各个标志位状态的循环中。一旦检测到某个标志有效，则进行相应处理。程序框架如下：
Void Mainloop (void)
{ //初始化定时器、中断…
...
//以下主循环
While(1)
{ if(...) {...}
if(...) {...}
...
}

## Slide 55
客户端驱动程序设计包括驱动程序需求分析和具体设计。首先要考虑USB主机所需要工作的软件环境，比如操作系统等。
驱动程序设计

## Slide 56
应用程序设计过程与一般程序设计基本一样，可以采用VC++、VB等开发，与USB设备的通信可通过驱动程序进行。下面是一些示例代码，用于主机控制USB设备上的Led灯。其中定义了一个类对象CUSBDev，调用这个类提供的成员函数，可以完成与驱动程序的对话。
应用程序设计

## Slide 57
HANDLE CUSBDev::OpenDev() //打开驱动程序
{
...
HANDLE hDevice = OpenByInterface(&ClassGuid, 0, &Error);
//OpenByInterface函数在建立驱动程序时自动生成
return hDevice;
}
BOOL CUSBDev::SetLed(HANDLE hDevice, unsigned char bLed)
{
DWORD nRet = 0;
BOOL bRet = FALSE;
...
bRet=DeviceIoControl(hDevice, USB_REQ01, &bLed, sizeof(unsigned char), NULL, 0, &nRet, NULL); //向驱动程序发送控制命令和数据
return bRet;
}

## Slide 58
下面是程序对话框工程中的部分代码。
#include "USBDev.h"
CUSBDev MyDev;
HANDLE hDevice;
//在对话框启动时加载驱动程序
hDevice = MyDev.OpenDev();
if(hDevice==INVALID_HANDLE_VALUE)
{
::MessageBox(hWnd,"设备驱动加载失败","错误",MB_OK);
}

## Slide 59
void CLed::OnLed()//控件函数，发送对Led的控制命令
{
...
if(m_Led) bLed|=0x01;
else bLed&=0x02;
BOOL bRet=MyDev.SetLed(hDevice,bLed);
if(!bRet)
{ ::MessageBox(hWnd,"设备驱动调用失败","错误",MB_OK);
return;
}
}
void CLed::OnExit() //退出时关闭驱动程序句柄
{
if(hDevice!=NULL)
CloseHandle(hDevice);
}