## Slide 1
汇
编
语
言
第5章 存储器技术
主编：王让定 朱莹
宁波大学信息学院
延迟符
接
口
技
术
与

## Slide 2
本章主要内容录
01
02
03
04
存储器概述
半导体随机存取存储器
高速缓冲存储技术
虚拟存储技术
延迟符

## Slide 3
延迟符
存储器概述
PART 01
延迟符

## Slide 4
1．存储系统的发展
50年代中期，主要使用磁芯存储器作为主存。
60年代中期以后，半导体存储器已取代磁芯存储器
1968年，IBM- 360／85最早采用了高速缓冲——主存储器的存储层次。
1970年，美国RCA公司研究成功虚拟存储器系统。
IBM公司于1972年在IBM370系统上全面采用了虚拟存储技术。
存储器的发展及分类

## Slide 5
2．存储器分类
(1) 按功能分类
1）主存储器
2）外部存储器
3）高速缓冲存储器
（2）按存取方式分类
1）随机存取存储器RAM（Random Access Memory）
2）只读存储器ROM（Read Only Memory）
3）顺序存取存储器SAM（Sequential Access Memory）
4）直接存取存储器DAM（Direct Access Memory）

## Slide 6
（3）按存储介质分类
1）磁芯存储器
2）半导体存储器
3）磁表面存储器
4）光存储器
（4）按信息的可保存性分类
断电后信息即消失的存储器，称为非永久记忆的存储器。断电后仍能保存信息的存储器，称为永久性记忆的存储器。磁性材料做成的存储器是永久性存储器，半导体读写存储器RAM是非永久性存储器。
（5）按串、并行存取方式分类
目前使用的半导体存储器大多为并行存取方式，但也有以串行存取方式工作的存储器，如电耦合器件 (CCD)、串行移位寄存器和镍延迟线构成的存储器等。

## Slide 7
1．速度
2．存储容量
3． 存储带宽
4．存储器的可靠性
存储器的主要技术指标

## Slide 8
存储单元 |  |  | 
地址码 | 单元位数(bits) |  | 
0 | 1 | ….… | m
1 | 1 | ….… | m
. . . . . . |  |  | . . . . .
J-2 |  |  | 
J-1 | 1 | ….… | m
J | 1 | ….… | m
存储器的基本结构框架

## Slide 9
寄存器
高速缓冲存储器
光盘 磁带
硬盘
主存储器
存储器层次结构图
存储系统的层次结构

## Slide 10
实际上，存储器的层次结构主要体现在缓存——主存和主存——辅存这两个存储层次上，如图6.3所示。

## Slide 11
延迟符
半导体随机存取存储器
PART 02
延迟符

## Slide 12
半导体随机存取存储器是构成计算机主存储器、高速缓冲存储器的核心部件。根据信息的存储机理，可分为静态随机存取存储器（SRAM）和动态随机存取存储器（DRAM）。 SRAM的优点是速度非常快，只要电源不切断，内容就不会消失，一般高速缓冲存储器（Cache memory）用SRAM组成。DRAM的特点是成本低，集成度很高，存储容量比SRAM大很多，通常用作计算机的主存储器。

## Slide 13
1． 基本存储元及存储阵列
DOi
DIi
Xi
图（B） 逻辑结构原理框图
图 (A) SRAM存储元电路原理图
SRAM存储器

## Slide 14
Xi
……
DO7
DI7
DO2
DO0
DI0
DI2
图 SRAM存储单结构框图

## Slide 15
2． 存储器芯片的逻辑结构
DO7
DO1
DO0
DI0
DI7
DI1
图 基本的静态存储元阵列
选择线0
……
……
……
……
地
址
译
码
器
地址线
A1
A2
A3
A7
A6
A4
A5
数据输入/输出
缓冲与控制
I/O0 I/O1 I/O2 I/O3 I/O4 I/O5 I/O6 I/O7
数据线
读写控制线
选择线1
选择线2
选择线127

## Slide 16
SRAM存储器芯片的容量为Z×B bits，其中Z表示该芯片的容量，即有多少个存储单元，一般Z=2n，n为正整数，其数值n表示该存储器芯片有多少条（即n条）地址线，地址线通常用An-1An-2…A1A0表示。B表示该芯片某存储单元的位数，即数据宽度，B的取值一般为1,2,4,8,…，数据宽度常用I/OB-1I/OB-2…I/O1I/O0或DB-1DB-2…D1D0表示。为了便于组织更大容量的SRAM存储器，其芯片都采用双译码形式，即采用x向和y向的两级译码结构。我们可将x向译码称行译码，y向译码称列译码。

## Slide 17
图 16K×8位SRAM结构图（A）和逻辑图（B）

## Slide 18
1． 基本存储元
图 单管动态存储元
写入时，若写入“1”，位线D为高电平，对电容C进行充电；写入“0”，位线D为低电平，电容C上的电荷经位线进行泄放。
读出时，若原存为“1”，C上有电荷，经T1管在位线上产生读电流，完成读“1”操作；若原存为“0”，C上无电荷，在位线上不产生读电流，完成读“0”操作。
注：信息是存储在一个很小的电容C上，也只能保留2ms左右的时间，所以必须要定时地进行刷新（或再生）操作。
当字选线（或行线）为高电平时，该存储元被选中。
DRAM存储器

## Slide 19
2． DRAM芯片的逻辑结构
图 1M×4位DRAM结构图（A）和逻辑图（B）

## Slide 20
3． DRAM的刷新
常见的刷新操作有集中式、分散式和异步式三种。

## Slide 21
1．掩膜式只读存储器MROM（MASK ROM）
掩膜式只读存储器MROM的存储内容固定，是由生产厂家规模化生产的产品。
2．可编程只读存储器
可编程ROM有PROM、EPROM和E2PROM三种。
3．闪速存储器（Flash Memory）
高密度、非易失的读写存储器，高密度意味着它具有很大的存储容量。
只读存储器ROM

## Slide 22
FPM DRAM
CDRAM
SDRAM
RDRAM
DDR SDRAM等新型存储器芯片。
新型存储器芯片

## Slide 23
使用多个芯片组成为存储器的技术称为存储器的扩展技术。
如果只是扩展存储器存储元的个数，即扩展每个单元的数据位数，称为“位扩展”；
如果只是扩展存储器存储单元的个数，称为“字扩展”；
如果两者都要扩展，称为“字位扩展”。
主存储器同CPU连接时，要完成地址线、数据线和控制线的连接，还要涉及芯片间的片选译码等。
主存容量的扩展

## Slide 24
1. 位扩展
当所选用的存储芯片的每个单元的数据位不能满足存储器所需的位数时，就要进行位扩展。
位扩展的连接方式是将所有芯片的地址线、片选线、读/写线对应连接，数据线分别引出。

## Slide 25
例：用4K×2位的SRAM存储器芯片构成4K×8位的存储器，所需芯片数为（4K×8）/（4K×2）=4(片)。
由于4K×2位的芯片有12条地址线A11~A0、2条数据线D1~D0、1个片选信号 和1个读/写控制信号 ，因此由4K×2位的SRAM存储器芯片构成的4K×8位存储器有12条地址线A11~A0、8条数据线D7~D0、1个片选信号 和1个读/写控制信号 。
连接方式如图6.16所示。经过位扩展后，我们可以把经图（A）扩展后的存储器等效为一个4K×8位的存储器模块, 如图6.16（B）所示。

## Slide 27
2. 字扩展
字扩展就是进行存储器容量的扩展，在进行位扩展时，存储器容量未增加，仅仅是扩展了一个存储单元的数据位。从另一个角度讲，即在位扩展后，存储器的地址线未增加，只增加了数据线。
字扩展的连接方式是将所有芯片的地址线、数据线、读/写线对应连接，每个芯片的片选线要用译码器将高位地址译码后分别连接。

## Slide 28
例：用4K×8位的SRAM存储器芯片构成16K×8位的存储器，所需芯片数为（16K×8）/（4K×8）=4(片) 。
从所要设计的16K×8位的存储器分析，它有14条地址线A13~A0、8条数据线D7~D0，而我们现在所用的4K×8位的SRAM存储器芯片的地址线是12条，为了构成16K×8位的存储器，需要4个4K×8位的SRAM存储器芯片。
在进行字扩展时，用12条地址线A11~A0分别与每个4K×8位的SRAM存储器芯片连接，用两条高位地址线A13、A12经过一个2-4译码器产生的译码信号分别与每个4K×8位的SRAM存储器芯片的片选信号连接，如图6.17所示。

## Slide 31
3. 字位扩展
当构成一个容量较大的存储器时，往往需要在字数（容量）方面和位数方面同时进行扩展，即位扩展和字扩展的结合，这种扩展方式称为字位扩展。

## Slide 32
例 CPU具有16条地址线（A15~A0），16条双向数据线（D15~D0），控制总线中与主存有关的信号有 (允许访存，低电平有效)， (读写控制，低电平为写，高电平为读)。主存按字编址，其地址空间分配如下：0~1FFFH为系统程序区，由EPROM芯片组成，从2000H起共24K地址空间为用户程序区，最后（最大）4K地址空间为系统程序工作区。现有如下芯片：
EPROM：4K×8位（仅有一个 端），8K×8位。
SRAM：16K×1位，2K×8位，4K×8位，8K×8位。
（1）请选择适当的芯片，按要求设计主存储器；
（2）可选用3:8译码器，画出主存储器与总线逻辑连接图。

## Slide 33
解：
1）根据题意，主存空间为0000H~0FFFFH，共64KB，其空间分配及各存储空间设计时可选用的存储芯片如下表：
地址空间 | 空间功能 | 可选用的存储类型
0000H~1FFFH | 系统程序区 | EPROM
2000H~7FFFH | 用户程序区 | SRAM
8000H~7FFFH | 保留 | 
0F000H~0FFFFH | 系统程序工作区 | SRAM

## Slide 34
依给定条件，可选用：2片8K×8位EPROM，用于8K×16位系统程序区的设计；6片8K×8位SRAM，用于24K×16位的用户程序区设计；2片4K×8位SRAM，用于4K×16位系统程序工作区的设计。
2）在各存储空间的设计中，首先根据所选用芯片进行位扩展，即2片8K×8位EPROM芯片扩展成8K×16位EPROM模块；2片8K×8位SRAM芯片扩展成8K×16位的SRAM模块；2片4K×8位SRAM芯片扩展成4K×16位的SRAM模块。各模块的位扩展图如图6.18所示。

## Slide 38
延迟符
高速缓冲存储技术
PART 03
延迟符

## Slide 39
1．程序的局部性
Cache就是利用程序的局部性原理，把程序中正在使用的部分存放在一个容量较小的缓冲存储器（Cache）中，使CPU的访问操作绝大部分时间针对Cache进行，从而使程序的执行速度大大提高。

## Slide 40
2．Cache的工作原理
CPU与Cache之间的数据交换以字为单位，而Cache与主存之间的数据交换以块为单位，一个块由若干个字或字节组成，大小相等，常将Cache的块称为Cache行。在一个时间段内，Cache的某行中存放着主存某块的全部信息，即Cache的某一行是主存某块的副本(或叫映像)。
当CPU访问某一存储单元（按字访问）的内容时，通过地址总线向主存和Cache同时发出访问请求，若访问的内容在Cache中，表示命中，此时，终止内存访问；若访问的内容不在Cache中，表示未命中，此时继续访问内存，并将含有所访问内存单元的相应内存块调入Cache的某行。

## Slide 41
Cache的管理
1．Cache的映射方式
常用的Cache的地址映射有全相联方式、直接方式和组相联方式
全相联映射方式是主存中一个块可以映射到Cache中的任意一行
直接映射方式也是一种多对一的映射关系，与全相联映射方式的区别在于一个主存块只能映射到cache的一个特定行。直接映射方式的优点是硬件简单，成本低。缺点是每个主存块只有一个固定的行位置可存放，容易产生冲突。
组相联映射方式是把主存按Cache的容量分区，主存中的各区和Cache再按同样大小划分成相等的组，组内再划分为块。

## Slide 42
2．替换策略
选择替换策略的主要目的是获得较高的Cache命中率，换句话说，要使得所访问的块不在Cache中的次数为最小，使Cache中尽可能地保存最新数据。
目前常用的替换策略有最不经常使用（LFU）策略，最近最少使用策略和随机替换策略。

## Slide 43
1）最不经常使用（LFU）策略
将一段时间内被访问次数最少的Cache行数据替换出去的方法称为LFU算法。
2）最近最少使用（LRU）策略
LRU算法是将近期内长久未被访问的行替换出去。
3) 随机替换策略
随机替换策略就是随机地选取Cache的一行换出，这种策略硬件易于实现，且速度快于LFU和LRU算法，其缺点是可能换出的行随后马上又要使用，从而降低Cache命中率和工作效率。

## Slide 44
2．写操作策略
1） 写回法
2）全写法
3）写一次法

## Slide 45
延迟符
虚拟存储技术
PART 04
延迟符

## Slide 46
32位微处理器存储器系统简介
80486充分重视了对多任务操作系统的支持性。主要体现在两方面：一是从硬件上为任务之间的切换提供了良好的条件；二是支持容量极大的虚拟存储器，并且为了管理如此大的存储空间，采用片内两级管理。

## Slide 47
1．虚拟存储技术
虚拟存储技术的最终体现是建立一个虚拟存储器。虚拟存储器是相对物理存储器而言的，物理存储器指由地址总线直接访问的存储空间，其地址称物理地址。
虚拟存储器机制由主存储器、辅助存储器和管理部件共同组建。通过管理软件，达到主存和辅存密切配合，使整个存储系统具有接近主存的速度和接近辅存的容量。这种技术不断改进完善，就形成了虚拟存储系统。
按照对主存的划分方式，虚拟存储器有段式虚拟存储器和页式虚拟存储器两类。

## Slide 48
2．片内两级存储管理
MMU和CPU做在同一个芯片中，并使MMU能管理大容量的虚拟存储器。这种片内的MMU免去了通常片外MMU带来的种种延迟，而且，程序员可以使用的存储空间即逻辑地址空间大大超过物理地址空间，所以，极大地减少了存储空间出现的故障率，减轻了操作系统的负担。
在两级存储管理中，段的大小可以选择，因此，可以随数据结构和代码模块的大小而确定，使用起来很灵活，另外，对每一段还可赋予属性和保护信息，从而可以有效地防止在多任务环境下各个模块对存储器的越权访问。

## Slide 49: 本 章 小 结
在介绍存储器基本概念（包括存储器的分类、存储器的分级结构以及存储器的主要性能指标等）的基础上，以如何构建存储器为主线，介绍了构成存储器的基本单位，即存储元。由此介绍了如何构建存储单元的方法，以及由存储单元构成存储阵列进而构成存储器的方法，紧接着介绍了存储器容量扩展的方法。
对广泛使用SRAM和DRAM而言，存储器扩展的思路和方法是相同的，前者速度比后者快，但集成度不如后者高，另外，DRAM存储器需要刷新。

## Slide 50
只读存储器和快闪存储器可在断电后也能保存原写入的数据。快闪存储器具有低功耗、高可靠性以及移动性等特点，是一种全新的存储器结构。
Cache仅仅是一种高速缓冲存储器，是为提高计算机系统性能所采用的一种硬件解决方案。主存与Cache的地址映射有三种方案，其中组相联方式是全相联和直接映射的折衷方案，得到了广发应用。
本章最后简单地介绍了80X86存储器的组织和虚拟存储管理技术。虚拟存储技术可大大提高存储系统的效率，增强系统的安全稳定性。